Техническое задание

на выполнение работ по  частичному ремонту ограждения территории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук, расположенного по адресу Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.2  , на участке вдоль Аптекарской набережной от строения лит. «Н» в сторону наб. реки Карповки.

Санкт Петербург

2018

Техническое задание

на выполнение работ по частичному ремонт ограждения территории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.2, , на участке вдоль Аптекарской набережной от строения лит. «Н» в сторону наб. реки Карповки.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЕ О МЕСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК (ЭТАПЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Работы по ремонту ограждения территории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук, расположенного по адресу Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.2, проводятся в связи: - с утратой проектной прочности и целостности, разрушение фундамента и отклонение от вертикальной плоскости по причине многолетней эксплуатации и отрицательных атмосферных воздействий;

РАЗДЕЛ 2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Частичный ремонт ограждения территории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук, расположенного по адресу Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.2, на участке вдоль Аптекарской набережной от строения лит. «Н» в сторону наб. реки Карповки

РАЗДЕЛ 3. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источник финансирования: Работы проводятся при спонсорской поддержке ООО «ТРАНСОЙЛ» ( далее «Спонсор» )

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Подраздел 4.1 Сведения о выполняемых работах, требования к материалам и способам выполнения работ |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объём работ | Способ выполнения работ |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж каркасов существующих ворот большепролетных | т | 6,68 | Резка для сдачи в металлолом |
| 2 | Разработка грунта в ручную в ямах | м3 | 16,63 |  |
| 3 | То же, в траншеях | м3 | 46,41 |  |
| 4 | Разборка облицовки стен из плит и плиток | м2 | 11,0 |  |
| 5 | Разборка железобетонных конструкций (фундаментов) | м3 | 19,62 | Разборка осуществляется с помощью ручного пневмо- или электроинструмента. |
| 6 | Вывоз строительного мусора к месту утилизации до 30 км, с учётом погрузки и выгрузки | т | 54,2 |  |
|  | Реконструкция фундаментов ограждения |  |  |  |
| 7 | Устройство оснований фундаментов, песчаных | м3 | 7,14 | В ручную, с послойным уплотнением (К=0,97) |
| 8 | То же, щебёночных | м3 | 7,14 |  |
| 9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 5,3 | Бетон В12,5 |
| 10 | Устройство бетонных ленточных фундаментов | м3 | 6,55 | Отдельные участки ограждения. Бетон В22,5 (М300) |
| 11 | Устройство железобетонных ленточных фундаментов | м3 | 4,35 | Отдельные участки , замена ростверков. Бетон В22,5. Арматура класса АI, Д=8мм, 361,05 кг. |
| 12 | Засыпка вручную пазух траншей, котлованов, ям | м3 | 30,53 | Грунт 1 группы. С послойным уплотнением. |
| 13 | Планировка площадей механизированным способом | м2 | 640 | Грунт 1 группы. |
| 14 | Наружная облицовка бетонных колонн фасадными керамическими цветными плитками (типа "кобанчик") | м2 | 11 | Усиленный цементный клей для наружных работ. Толщина плиток 9 мм. |
| 15 | Устройство оснований под штукатурку из металлической сетки | м2 | 215 | По дереву и гипсовым плитам. Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия. |
| 16 | Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню, стен гладких | м2 | 215 | С учётом раствора декоративного |
|  | Реконструкция ограды металлической |  |  |  |
| 17 | Изготовление решётчатых конструкций ограждения | т | 2,73 | Стойки, опоры, фермы и пр., кроме того швеллер №16-18 сталь Ст3сп - 2,8174 т, трубы стальные квадратные 20х20х2 мм - 2537.17 м. |
| 18 | Стремянки, связи, кронштейны, изготовление сферических заглушек для труб стоек опор ограды | т | 0,47 | Кроме того сферические заглушки с кольцом обрамления из чёрного чугуна для труб стоек ограды - 46 шт |
| 19 | Грунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 201,17 | Грунтовка ГФ-021 (1 слой) |
| 20 | Подготовка металлических конструкций ограждения под окраску | м2 | 27,32 | Очистка щётками, обезжиривание и обеспыливание. |
| 21 | Окраска металлических конструкций | м2 | 201,17 | Краска - ЭП-5116 чёрная (2 слоя). |
| 22 | Монтаж каркасов ворот большепролётных, калитки распашной. | т | 0,81 | Со стоимостью конструкций, кроме того трубы 159х4 - 56,141п. м. |
| 23 | Монтаж решётчатых конструкций ограждения | шт | 42 |  |

Раздел 5. Сведения о месте выполнения работ

Производство Работ ведется на территории Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанический институт им. В.Л. Комарова Российской академии наук, расположенного по адресу Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.2 (далее – БИН РАН).

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:

Подрядные организации, выполняющие работы должны обеспечивать объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками выполнения работ. При организации и проведении ремонтно-строительных работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов. Подрядчик, привлекая для производства работ субподрядные организации, обязан обеспечить совместно с субподрядчиками разработку и выполнение плана мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы. Предусмотреть организацию временного ограждения из лекгих непрозрачных материалов (баннер), с целью предотвращения несанкционированного проникновения. Производство работ предусматривает выполнение Подрядчиком ремонтно-строительных работ в полном соответствии с настоящим ТЗ. Интенсивность выполнения работ: – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за работы на объекте и контактные данные указанного лица. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории. Экологические мероприятия - в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ и города Санкт-Петербурга, а также предписаниями надзорных органов, наличие положения по организации. При осуществлении строительства и связанных с ним работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения ремонтных работ предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами. Подрядчик должен в 2х-дневный срок со дня подписания акта приемочной комиссии о приемке завершенного ремонтом объекта, вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, временные сооружения и другое имущество, и строительный мусор.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК (ЭТАПЫ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг): определяется Календарным планом (графиком производства работ), который является неотъемлемой частью Контракта, утвержденным Заказчиком. Работы проводить в 2 этапа: - I этап Производство демонтажных работ ограждения БИН РАН - срок выполнения 20 дней. -II этап Монтаж ограждения, ворот БИН РАН - срок исполнения 78 дней. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты открытия и передачи объекта в производство работ. Подрядчиком после подписания акта передачи объекта, предоставляется график производства работ. Последовательность выполнения работ на объекте: 1) Открытие объекта с подписанием «Акта открытия объекта» - Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с балансодержателем здания (администрацией БИН РАН). - предоставление Заказчику на утверждение графика производства работ. 2) Выполнение работ в соответствии с Техническим заданием и графиком производства работ. - составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте. - Утверждение актов КС-2 администрацией БИН РАН (контрольный обмер выполненных объемов работ). 3) Сдача-приемка объекта в эксплуатацию приемочной комиссии. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг): определяется Календарным планом (графиком производства работ), который является неотъемлемой частью Контракта, утвержденным Заказчиком. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса. Заказчиком совместно с Подрядчиком при открытии объекта оформляются акты открытия и передачи объекта в производство работ. Подрядчиком после подписания акта передачи объекта, предоставляется график производства работ. Последовательность выполнения работ на объекте: - Открытие объекта с подписанием «Акта открытия объекта» - Согласование применяемых в процессе выполнения работ материалов с Заказчиком. - выполнение работ в соответствии с Техническим заданием, и графиком производства работ. - составление актов выполненных работ по форме КС-2 с учетом фактически выполненных работ на объекте. - Утверждение актов КС-2 администрацией БИН РАН (контрольный обмер выполненных объемов работ). - Сдача-приемка объекта в эксплуатацию приемочной комиссии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Размеры, формы, цвета элементов ограждения и класс применяемых облицовочные материалов должны в точности соответствовать классам материалов, формам и размерам элементов, применяемым ранее при строительстве ограждения. Применять современные строительные, отделочные материалы и другие изделия российского и иностранного производства (пропитки, растворы и т.д.) позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом но не изменяющие его внешний вид. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать, ГОСТам, СанПиНам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, удостоверяющими их качество. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены. Кроме того, подрядчик обязан представить заказчику документы, подтверждающие цену предприятия-изготовителя, а также первичные документы, подтверждающие приобретение (легальность) материалов (оборудования): счета-фактуры, платежные поручения и иные документы. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить его одобрение на их применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении контракта. Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

—

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и методы производства работ согласно Техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. - СНиП 3-4-80 «Техника безопасности в строительстве» - СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения» - СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» - СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства» - ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования» - СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения» - СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений» Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться подрядными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по контракту, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования Контроль качества строительно-монтажных работ со стороны подрядной организации должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика. При проведении работ необходимо руководствоваться СНиПами, ГОСТами и другими действующими нормативными документами по предмету аукциона Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик и Спонсор вправе привлекать независимых экспертов. Подрядчик должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

—

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на строительно-монтажные работы должен соответствовать требованиям нормативных документов, и должен быть не менее 24 месяца со дня завершения выполнения всех работ согласно договору.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Исполнитель должен обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. Все строительные материалы и оборудование должны быть сертифицированы, экологически безопасны и соответствовать требованиям по безопасности строительных, санитарных, противопожарных норм. Изделия, в которых используется одно- или трехфазное напряжение (220В или 380/220В) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. Зоны, где ведутся строительные или ремонтные работы и т.д. должны быть ограждены сигнальной, оградительной лентой. Предусмотреть ограждения места работ из лёгких не прозрачных материалов (баннера, армированная пленка), для предотвращения несанкционированных проникновений на территорию БИН РАН.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исполнительная документация предоставляется заказчику на бумажном носителе. Сметная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) согласованном и утвержденном экземпляре.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

—

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1. Эскизный план. | 1 |